## Slide 1
Setting
Primer Sonda

## Slide 2
Per settare un sistema di amplificazione in real time, è importante stabilire le giuste concentrazioni dei primer e della sonda.
Standardizzazione di un sistema
RealTime PCR
concentrazione primer: 50 - 900 nM
concentrazione sonda: 100 - 250 nM

## Slide 3
Standardizzazione
concentrazione primer
E’ necessario allestire reazioni in cui ciascun
primer è presente alla concentrazione finale di
50 300 o 900nM (usando la sonda alla massima concentrazione)

## Slide 4
50/50
300/50
900/50
50/300
300/300
900/300
50/900
300/900
900/900
50nM
300nM
900nM
50nM
300nM
900nM
Forward
Reverse
secondo il seguente schema:

## Slide 5
Determinazione delle concentrazioni migliori dei primers
Scopo di questa procedura è determinare le concentrazioni minime dei primer che danno la migliore curva di amplificazione e che permettono di raggiungere prima la fase esponenziale

## Slide 6
50L/50R
50L/300R
50L/900R
300L/50R
300L/300R
300L/900R
900L/50R
900L/300R
900L/900R

## Slide 7
Determinazione della concentrazione migliore della sonda
Scopo di questa procedura è determinare la concentrazione minima di sonda che da la migliore curva di amplificazione e che permette di raggiungere prima la fase esponenziale

## Slide 8
Elaborazione
dei dati
analitici

## Slide 9
La Real Time PCR
permette di controllare la curva di amplificazione durante tutti i cicli di reazione

## Slide 10
Software
Plot di fluorescenza raccolta nel tempo

## Slide 11
Software
Plot di fluorescenza raccolta nel tempo

## Slide 12
Software
Plot di fluorescenza raccolta nel tempo

## Slide 13
Nello studio di un grafico di PCR vengono definiti tre parametri:
La linea di base della fluorescenza (Baseline), che indica il valore sopra al quale l’accumulo dell’amplificato determina un aumento significativo di fluorescenza.
La linea soglia (Threshold line), una linea che interseca le curve di tutti i campioni nella fase esponenziale
Il ciclo soglia (Threshold cycle), specifico per ogni campione, identifica il valore del ciclo di PCR in cui la curva in fase esponenziale interseca la linea soglia
ANALISI DEI DATI

## Slide 15
Ct = ciclo al quale la curva di amplificazione interseca la linea del threshold

## Slide 17
Esiste una relazione lineare tra il suo valore e la quantità iniziale di DNA
Il ciclo soglia (Ct) : indice preciso

## Slide 18
Esistono due modi di quantizzazione: assoluta e relativa

## Slide 19
Quantizzazione assoluta
Produce dati con valori di quantita’:
e’ necesario uno standard la cui concentrazione sia nota in maniera assoluta
bisogna allestire una curva standard utilizzando diliuzioni seriali dello standard
i campioni da testare sono quantizzati interpolando il valore di Ct ottenuto

## Slide 20
Quantizzazione assoluta
standard
campione

## Slide 21
Quantizzazione relativa
Esprime una comparazione di quantita’:
non e’ necesario uno standard a concentrazione nota
non e’ necessario allestire una curva standard
viene utilizzata per studi di espressione genica

## Slide 22
Teoria della Quantizzazione relativa
E’ la misura del rapporto tra un gene ed un altro

## Slide 23
è un valore costante
ΔCt
Ct gene A - Ct endogeno B

## Slide 24
ΔCt
Ct gene A - Ct endogeno B

## Slide 25
Quantizzazione relativa: comparazione di risultati tra diversi trattamenti
per ciascun campione da analizzare bisogna normalizzare il Ct del target con quello di un gene referente che ha una espressione di tipo costitutivo (Ct)
bisogna confrontare il Ct di ciascun campione con quello di un controllo del trattamento detto calibratore (Ct)
bisogna convertire il Ct in un rapporto calcolando il 2- Ct

## Slide 26
Determinazione Ct
indice indiretto della quantità di RNA
Calcolo ΔCt
indice del rapporto che esiste tra la quantità del gene
nei confronti dell’endogeno
Calcolo ΔΔCt e 2-ΔΔCt
comparazione di ciascun ΔCt al valore del ΔCt del
campione preso come riferimento
indice del rapporto che esiste tra la quantità del gene
nei confronti del calibratore
Quantizzazione relativa

## Slide 27
Quantizzazione mediante real time PCR dei livelli di espressione genica di MCP-1 in linee di cellule tubulari prossimali umane (HK2) sottoposte a vari stimoli
Quantizzazione relativa: esempio pratico

## Slide 28
Controllo assenza di DNA genomico
Si effettua una PCR (classica o real time) su un campione di cDNA con primer che amplificano solo DNA genomico (sequenze introniche, promotrici o regolatorie).
Se non ci sono contaminazioni da DNA genomico, non si dovrebbe avere amplificazione.
Se si ottiene amplificazione, si rende necessario prima di effettuare la real time, un trattamento con DNAsi per eliminare il DNA genomico.

## Slide 29
Housekeeping
Mean Ct
24.30
24.50
21.43
21.97
20.33
21.40
20.17
20.83
21.57
23.13
S.D.
0.06
0.10
0.12
0.23
0.12
0.17
0.06
0.15
0.06
0.12
Samples
Camp1 HK2
Camp2 HK2
Camp3 HK2
Camp4 HK2
Camp5 HK2
Camp6 HK2
Camp7 HK2
Camp8 HK2
Camp9 HK2
Camp10 HK2

## Slide 30
Mean Ct
27.75
26.97
22.55
23.85
26.83
22.47
24.03
21.20
23.30
24.77
S.D.
0.21
0.15
0.07
0.07
0.35
0.06
0.06
0.00
0.14
0.12
Samples
Camp1 HK2
Camp2 HK2
Camp3 HK2
Camp4 HK2
Camp5 HK2
Camp6 HK2
Camp7 HK2
Camp8 HK2
Camp9 HK2
Camp10 HK2
Gene Target

## Slide 31

Ct
4.75
2.47
1.12
1.88
6.50
1.07
3.87
0.37
1.73
1.63
Gene/Endogeno
2
-

Ct
1/27
1/0.05
1/0.002
1/0.004
1/90
1/0.002
1/15
1/0.001
1/3
1/0.003
Samples
Camp1 HK2
Camp2 HK2
Camp3 HK2
Camp4 HK2
Camp5 HK2
Camp6 HK2
Camp7 HK2
Camp8 HK2
Camp9 HK2
Camp10 HK2

## Slide 32

Ct
2
-

Ct
0.00
1.00
-2.28
4.87
-3.63
12.41
-2.87
7.29
1.75
0.30
-3.68
12.85
-0.88
1.84
-4.38
20.87
-3.02
8.09
-3.12
8.67
Samples
Camp1 HK2
Camp2 HK2
Camp3 HK2
Camp4 HK2
Camp5 HK2
Camp6 HK2
Camp7 HK2
Camp8 HK2
Camp9 HK2
Camp10 HK2

## Slide 33
1
6
11
16
21
26
Camp1 HK2
Camp2 HK2
Camp3 HK2
Camp4 HK2
Camp5 HK2
Camp6 HK2
Camp7 HK2
Camp8 HK2
Camp9 HK2
Camp10 HK2
Espressione genica normalizzata con endogeno

## Slide 34
Dimostrazione della linearita’ del sistema
Scopo di questa procedura è di verificare che l’efficienza della reazione del gene target sia uguale a quella del gene housekeeping: se l’efficienza di PCR per entrambi i sistemi e’ uguale il Ct rimane costante anche a concentrazioni molto basse

## Slide 35
Preparare una diluizione seriale di un campione controllo positivo con un fattore di diluizione tra 2 e 5.

## Slide 36
y = -0,0714x - 1,6357
R
2
= 0,091
-6
-4
-2
0
2
-3,0
-3,3
-3,6
-3,9
-4,2
-4,5
-4,8
Log SQ

Ct
Mean Ct HK
18.40
19.25
20.00
21.65
21.90
24.00
25.80
ct
-3.15
-2.65
-2.40
-3.15
-2.40
-3.35
-3.95
Samples
dil 1
dil 2
dil 3
dil 4
dil 5
dil 6
dil 7
Mean Ct gene
15.25
16.60
17.60
18.50
19.50
20.65
21.85
Log SQ
-3.0
-3.3
-3.6
-3.9
-4.2
-4.5
-4.8
Il sistema e’ validato se lo slope e’ inferiore a 0.1

## Slide 37
I prodotti aspecifici possono essere determinati con la curva di dissociazione (melt curve) che lo strumento ricava trattando l’amplificato a temperature crescenti fino a completa denaturazione delle sequenze di DNA.
Prodotti diversi hanno diversa temperatura di melting e quindi una diversa curva di dissociazione
Controllo specificita’ della reazione
solo con Sybr Green

## Slide 38
CURVE DI MELTING

## Slide 40
I sistemi di Multiplex Real Time PCR consentono l’utilizzo di più di una coppia di primer in un unico tubo di reazione.
Questo metodo può essere usato per le quantizzazioni relative dove una delle due coppie di primer amplifica il gene target e l’altra amplifica l’endogeno
Multiplex

## Slide 41
Condizione necessaria per questo tipo di analisi e’ l’uso di due sistemi con sonda a doppia modificazione che abbiano due fluorofori diversi con picchi di emissione distanti sullo spettro della luce.

## Slide 43
Per una corretta quantizzazione in multiplex è importante che le due reazioni non competano tra loro e quindi sarà necessario assicurarsi che nessuna delle due specie domini sull’altra

## Slide 44
Questa situazione può essere evitata con la limitazione della concentrazione dei primer usati per amplificare la specie più abbondante.
In questo modo l’amplificazione può essere stoppata prima in modo da non consumare i reagenti messi a disposizione per la specie minoritaria.

## Slide 45
Se si utilizza come endogeno un rRNA, quantitativamente più presente di un mRNA, bisognerà limitare la concentrazione dei primer per cercare di sfavorire solo questa reazione.

## Slide 46
Se l’endogeno è un mRNA non è possibile determinare qual è la specie più abbondante per cui bisognerà limitare entrambe le coppie di primer

## Slide 47
E’ importante stabilire le giuste concentrazioni dei primer e della sonda. Per quanto riguarda i primer è necessario allestire nove reazioni in simplex in cui ciascun primer è presente alla concentrazione finale di 300 200 100 nM (usando la sonda a 250nM)

## Slide 48
300/100
200/100
100/100
300/200
200/200
100/200
300/100
200/100
100/100
300nM
200nM
100nM
300nM
200nM
100nM
Forward
Reverse
secondo il seguente schema:

## Slide 49
Scopo di questa procedura è determinare le concentrazioni dei primer che hanno scarso effetto sul Ct mentre fanno diminuire il rendimento del prodotto portando la reazione a plateau

## Slide 50
LIMITAZIONE DEI PRIMER
100nM
80nM
50nM
25nM
5nM
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
PCR Base Line Subtracted RFU
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Ciclo

## Slide 51
Il problema dei falsi positivi
A causa della sua elevata sensibilità la PCR può dare falsi positivi, per evitare i quali, devono essere osservate alcune precauzioni.

## Slide 52
  Allestimento delle reazioni in ambienti separati e sterili (cappa per PCR)
  Puntali con filtro
  Pipette ad espulsione positiva
  Polimerasi hot-start
  Enzima UNG (uracil-N-glicosilase) nella mix di reazione
  Replicati
  Master-mix
Non bisogna sottovalutare l’importanza dell’uso di:

## Slide 53
Il problema dei falsi positivi II
Esistono in commercio, polimerasi modificate, chiamate “hot start” che sono appositamente studiate per minimizzare questo problema. Sono basate su forme inattive della polimerasi, che vengono attivate dalle alte temperature.

## Slide 54
Il miglior sistema per minimizzare i falsi positivi dovuti a contaminazioni provenienti da amplificazioni precedenti, consiste nell’utilizzare l’uridina trifosfato (UTP) al posto del dTTP e l’enzima uridil glicosidasi nella miscela di reazione.
In virtù della sua somiglianza strutturale al dTTP, l’uridina trifosfato può sostituire questo nucleotide nelle reazioni di allungamento stampo-dipendenti catalizzate dalle polimerasi.
Il problema dei falsi positivi III

## Slide 55
La presenza dell’enzima uracil-N glicosidasi (UNG) nella miscela di reazione, distruggerà qualunque residuo di precedenti amplificazioni eventualmente presenti nella reazione senza disturbare il DNA stampo.
All’inizio della reazione di PCR, infine, l’elevata temperatura del primo step di amplificazione provvederà a distruggere l’ uracil-N-glicosidasi.
Il problema dei falsi positivi IV